АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕННИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017 г. 			с. Семенниково 				№ 11-п

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Квант» по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в с. Семенниково на 2018-2020 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12,2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением главы Ермаковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края от 01.07.2016 г. № 45-п «Об утверждении схемы водоснабжения п», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Семенниковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Квант» по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения на территории с. Семенниково Ермаковского района Красноярского края на 2018-2020 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава Семенниковского сельсовета 					А.П. Маликов

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

"Общества с ограниченной ответственностью Квант"

По реконструкции и модернизации системы водоснабжения на территории с. Семенниково Ермаковского района Красноярского края

НА 2018 - 2020 ГОДЫ

### 1. ПАСПОРТ инвестиционной программы

| Наименование программы | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА "Общества с ограниченной ответственностью Квант" По реконструкции и модернизации системы водоснабжения на территории с. Семенниково Ермаковского района Красноярского края НА 2018 - 2020 ГОДЫ |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Техническое задание на разработку инвестиционной программы системы водоснабжения на 2018-2020 годы. |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | "Общество с ограниченной ответственностью Квант" Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Боровая, д.8а, т. 8(39138) 2-14-29 |
|  | Руководитель предприятия: Директор Макаров Юрий Владимирович Тел: 8(39138) 2-14-29, факс 8(39138)2-14-29 |
|  | Юрист: Турдыкулов Вячеслав Валентинович Тел: 8(39138) 2-14-29, факс 8(39138)2-14-29 |
|  | Ответственный за проект инженер ППО: Сидоренко Татьяна Григорьевна Тел: 8(39138) 2-14-29, факс 8(39138)2-14-29 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвердившего инвестиционную Программу | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |
| Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 660075, г. Красноярск, ул. Заводская, 14 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Т.А. Василовская |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждения инвестиционной программы | Начальник отдела инвестиционных программ Федосеев Евгений Валерьевич 8 (391) 290-86-50 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Семенниковского сельсовета |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Глава Администрации Семенниковского сельсовета Маликов Александр Петрович |
| Цели инвестиционной Программы | - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, |
| Сроки реализации инвестиционной Программы | 2018-2020 годы |
| Объемы финансирования инвестиционной Программы | 2018 г.-1001,4т. руб 2019г.-340,5т. руб 2020г.-889 т.руб. |
| Источники финансирования инвестиционной Программы | Прибыль ООО «Квант», направленная на инвестиции |
| Организация мониторинга и контроля за реализацией инвестиционной Программы | Администрация Семенниковского сельсовета |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  | 2015 | 2016 | 2020 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5 | 5 | 2 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,27 2/7,471 | 0,65 | 0,2 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,47 | 3,73 | 2,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт/ч/куб. м | 2,13 | 2,12 | 2,0 |
| износ объектов централизованных систем водоснабжения:в т. ч. |  |  |  |  |
| сети водопровода | % | 100 | 100 | 95 |
| объекты централизованного водоснабжения: скважина водонапорная башня | % % | 63 85 | 67 90 | 83 10 |

2.Общие положения

Основанием для разработки Инвестиционной программы ООО «Квант» по реконструкции и модернизации системы водоснабжения на территории с. Семенниково Ермаковского района Красноярского края на 2018 – 2020 годы» (далее Инвестиционная программа) является техническое задание на разработку инвестиционной программы утвержденное Администрацией Семенниковского сельсовета.

3.Существующее положение в сфере водоснабжения с. Семенниково Ермаковского района

Основным источником питьевого водоснабжения с. Семенниково Ермаковского района является подземный источник-скважина МР-6, пробуренная в 2004 г. глубиной 120 м., с дебитом 10 м3/час. нормативный срок эксплуатации 25 лет. Скважина водозабора расположена в наземном павильоне, оборудована глубинным насосом марки ЭЦВ 6-10-60. Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 240 м3/сут.

На территории с. Семенниково находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, сети и оборудование которой, эксплуатируются регулирующей организацией ООО «Квант».

Система водоснабжения с. Семенниково состоит из:

- скважины;

- двух водонапорных башен;

-водопроводных сетей протяженностью 7,47 км ., т.ч. стальные – 6,02 км., чугунные – 1,45 км. Очистка воды не производится.

В настоящее время на территории с. Семенниково имеются потребители не подключенные к централизованной системе водоснабжения.
В целях повышения надежности транспортировки воды потребителям, а также создания условий для подключения новых абонентов, пользующихся услугами централизованного водоснабжения, обеспечения пожаробезопасности поселения, требуется реконструкция двух участков водопровода с устройством двух распределительных узлов , реконструкция двух участков водопровода с заменой труб (ПХВ Д=40 мм на ПХВ Д=100 мм протяженностью 226 м и ПХВ Д=40 мм на ПХВ Д=50 мм протяженностью 52 м ) , реконструкция водонапорной башни с применением современных материалов и способов производства работ.

Предоставление услуг водоснабжения осуществляется при соблюдении обязательных требований нормативов и стандартов, санитарных правил и норм, значений параметров потребительских свойств этих услуг, пределов их отклонений и условий договора.

3.1.Данные о составе системы водоснабжения.

Объектом водоснабжения является население и организации с. Семенниково.

Водопотребление населения определено в соответствии с численностью в зависимости от степени благоустройства.

Предусмотрен также расход воды на полив зеленых насаждений, приусадебных участков , пожаротушение.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Объем водопотребления с. Семенниково составляет:

| № п.п. | Наименование | Ед.измер. | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 14,4 | 13,4 |
| 2 | Неучтенный расход и потери воды при ее транспортировке | тыс.м3/год | 0,5 | 0,5 |

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с уличными колонками – 60 л/чел. в сутки

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 103,3 л/чел. в сутки;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*

В соответствии с п.2.24 и 9.4 время пожара назначается 3 часа Общий пожарный расход составит 7,73л/сек (1 пожар по 7,73л/сек). Пожарный объем на 3 часа принимается 83,48м3.

На 2020г. максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление с. Семенниково составит 2,48 м3/час.т.е.21,7 тыс.м3/год.

В соответствии со сложившимися условиями в с. Семенниково существует объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения. На сетях водоснабжения имеются действующие водоразборные колонки и пожарные гидранты в количестве 26 и 13 шт., соответственно.

Вода, подаваемая потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

3.1. Перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации объектов централизованной системы водоснабжения в с.Семенниково

Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения существующих на начало реализации инвестиционной программы

| N | Наименование | Фактический процент износа, % | Плановый процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наружные сети водопровода | 100 | 95 |
| 2 | Объекты централизованного водоснабжения в т.ч скважина | 52 | 50 |
|  | водонапорная башня | 90 | 10 |

Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения:

Техническим заданием на разработку инвестиционной программы предусмотрено :

1.Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 278м, обеспечивающих подключение новых абонентов и обеспечение пожаробезопасности поселения:

1.1 От ул. Трактовая до существующей скважины протяженностью 226м., ПХВ диаметром 100мм .

1.2 От существующей скважины до котельной протяженностью 52м., ПХВ диам. 50 мм .

2. Реконструкция сети водопровода с устройством двух распределительных узлов по ул. Молодежная и по ул. Трактовая, обеспечивающих бесперебойное водоснабжение новых потребителей.

3. Реконструкция водонапорной башни.

4. Реконструкция на скважине МР-6 для установки модульной станции обеззараживания воды.

Перечень участков комплексной застройки, подлежащих включению в инвестиционную программу по развитию систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения с.Семенниково на 2018 - 2020 годы:

| N п/п | Перечень территорий | Подключаемая нагрузка (куб. м/сут.) | Планируемый срок подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома по ул .Верхняя Горная | 10 | 2018-2020 |
| 2. | Жилые дома по ул. Молодежная | 10 | 2018-2020 |

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям нормативов:

- «Питьевая вода» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

- « Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1074-01».

Для соответствия санитарно-гигиенических требований нормативам, предотвращения микробиологического заражения воды поступающей потребителям необходима установка модульной станции обеззараживания воды на скважине МР-6 в с. Семенниково Ермаковского района.

### Основные цели инвестиционной программы

1.Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

2.Повышение качества и надежности работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

3.Снижение эксплуатационных затрат.

4.Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,формирование благоприятной социальной среды.

### Основные задачи инвестиционной программы

1.Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 278м , обеспечивающих подключение новых абонентов и обеспечение пожаробезопасности поселения:

1.1 От ул. Трактовая до существующей скважины протяженностью 226м., ПХВ диаметром 100мм .

1.2 От существующей скважины до котельной протяженностью 52м., ПХВ диам. 50 мм .

2.Реконструкция сети водопровода с устройством двух распределительных узлов по ул. Молодежная и по ул. Трактовая, обеспечивающих бесперебойное водоснабжение новых потребителей.

3.Реконструкция водонапорной башни.

4.Реконструкция на скважине МР-6 для установки модульной станции обеззараживания воды.

4. Анализ экономического эффекта до и после реализации Программы

Общая стоимость реализации инвестиционной программы составляет 2230,9 тыс. руб.

1.Реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения. Стоимость работ составит 1341,9 тыс. руб., в том числе:
 1.1Реконструкция водонапорной башни- 1001.4 тыс. руб.

1.2. Реконструкция сетей с устройством двух распределительных

узлов -340,5 тыс. руб.

2.Реконструкция двух участков трубопроводов системы холодного водоснабжения-439 тыс. руб.

3.Реконструкция на скважине МР-6 для установки модульной станции обеззараживания воды стоимостью 450 т.р.

Стоимость определена на основании приказа от 30.12.2011 №643 «Утверждение укрупненных нормативов цены строительства» таблица 14-09-001 « Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб»

Предоставление услуг водоснабжения осуществляется при соблюдении обязательных требований нормативов и стандартов, санитарных правил и норм, значений параметров потребительских свойств этих услуг, пределов их отклонений и условий договора.

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию.

1.Разработка инвестиционной программы - 2017 год.

2. Реконструкция и модернизация объектов централизованного холодного водоснабжения 2018 - 2020 годы.

График реализации мероприятий инвестиционной программы 2018 - 2020 годы.

| N п/п | Наименование мероприятия, краткое описание | Объем финансирования тыс. руб. | Период реализации мероприятия, год | Основные технические характеристики объекта построенного (реконструированного) в ходе реализации мероприятия | Источник финансирования | График ввода объектов, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водонапорной башни | 1001,4 | 2018 | Увеличение высоты ствола водонапорной башни до 15 метров. Нанесение композитного гидроизоляционного покрытия агрегатами высокого давления с применением материалов Техно Пласт Мастер | Собственные средства | 2018 |
| 2. | . Реконструкция сетей с устройством двух распределительных узлов. | 340,5 | 2019 | Устройство двух водопроводных колодцев из сборного железобетона диаметром 1500мм. с установкой задвижек и клапанов регулировки давления | Собственные средства | 2019 |
| 3. | Реконструкция двух участков трубопроводов системы холодного водоснабжения | 439 | 2020 | Участок водопровода от ул.Трактовая до существующей скважины протяженностью 226м из труб ПВХ диам. 40мм заменить на трубу ПВХ диам.100мм. Участок водопровода от существующей скважины до котельной протяженностью 52м заменить на трубу ПВХ Д - 50 мм; | Собственные средства | 2020 |
| 4. | Реконструкция на скважине МР-7 для установки модульной станции обеззараживания воды стоимостью 450 т.р.. | 450 | 2020 | Устройство бетонного основания, установка оборудования. | Собственные средства | 2020 |
|  | ИТОГО | 2230,9 |  |  |  |  |

Общие суммарные инвестиционные затраты по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения в с.Семенниково Ермаковского района, на период реализации инвестиционной программы составят 2230,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2018год -1001,4 тыс. руб.; 2019 год – 340,5 тыс. руб.; 2020 год - 889 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", обеспечиваются за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения ресурсоснабжающей организации -Общество с ограниченной ответственностью «Квант».

Согласно планируемого объема подключения абонентов на период 2018-2020 г. и перечня дополнительно создаваемых мощностей на объектах ООО «Квант» дополнительная нагрузка по водоснабжению составит 21,7 тыс..м3/год

# 5.Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации программы и уточняется ежегодно. В ходе реализации программы: мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученного по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы

Ориентировочный объем финансирования на всю инвестиционную программу с. Семенниково Ермаковского района составит 2230,9 тыс. рублей.

Стоимость работ определена по базисно-индексному методу расчета сметной стоимости, окончательная стоимость утверждается после разработки проектно- сметной документации по каждому мероприятию. Ресурсное обеспечение инвестиционной программы представлено в таблице:

|  | Группы программных мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водонапорной башни | 2018 | 1001.4 |
| 2 | . Реконструкция сетей с устройством двух распределительных узлов. | 2019 | 340,5 |
| 3 | Реконструкция двух участков трубопроводов системы холодного водоснабжения | 2020 | 439 |
|  | Реконструкция на скважине МР-7 для установки модульной станции обеззараживания воды стоимостью 450 т.р.. | 2020 | 450 |
|  | Всего | 2018-2020 гг. | 2230,9 |

6.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

План мероприятий Общества с ограниченной ответственностью Квант по улучшению качества питьевой воды на 2018 - 2020 годы в с. Семенниково Ермаковского района (далее - План) согласован с Администрацией Семенниковского сельсовета Ермаковского района.

Мероприятия, предусмотренные Планом на период реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения, годы | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водонапорной башни | 2018год | 1001,4 | собственные средства | Общество с ограниченной ответственностью «Квант» |
| 2 | . Реконструкция сетей с устройством двух распределительных узлов. | 2019 | 340,5 | собственные средства | Общество с ограниченной ответственностью «Квант» |
|  | Реконструкция двух участков трубопроводов системы холодного водоснабжения | 2020 | 439 | собственные средства | Общество с ограниченной ответственностью «Квант» |
|  | Реконструкция на скважине МР-7 для установки модульной станции обеззараживания воды | 2020 | 450 | собственные средства | Общество с ограниченной ответственностью «Квант» |
| 3 | Дезинфекция водонапорной башни | ежегодно | 15 | собственные средства | Общество с ограниченной ответственностью «Квант» |
| 6. | Выполнение производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды согласно производственной программы, согласованной с территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей | ежегодно | 15,3 | собственные средства | Общество с ограниченной ответственностью «Квант» |
| 9. | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  |  | Администрация Семенниковского сельсовета |

7. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет : администрация

Семенниковского сельсовета

Управление программой осуществляет:

Глава администрации Семенниковского сельсовета Маликов Александр Петрович (руководитель программы)

Текущий контроль: ООО «Квант» директор Макаров Юрий Владимирович.

ООО «Квант» ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 15 апреля текущего финансового года, представляет в администрацию Семенниковского сельсовета отчет о ходе реализации программы и эффективности использования бюджетных ресурсов.

8. Механизм управления реализацией инвестиционной программы

Администрация Семенниковского сельсовета

1. Согласовывает - данную инвестиционную программу.

2. Осуществляет контроль за исполнением инвестиционной программы.

3.В случае необходимости согласовывает изменения в инвестиционной программе.

ООО «Квант»

1. Заключает с администрацией Семенниковского сельсовета договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющей условия выполнения инвестиционной программы.

2. Заключает договоры с застройщиками на подключение объектов капитального строительства к сетям систем водоснабжения с установлением платы за подключение , определенной на основе тарифов на подключение за вычетом ранее внесенной застройщиком платы Предприятию согласно выданным ООО «Квант» техническим условиям.

3. Выполняет мероприятия инвестиционной программы Предприятия в соответствии с условиями заключенного с администрацией Семенниковского сельсовета договора.

4. Производит подключение объектов капитального строительства к сетям администрации Семенниковского сельсовета исключительно на основании заключенного с застройщиком договора на подключение к эксплуатируемым сетям Предприятия.

5. Аккумулирует средства за техническое подключение и использует их по согласованию с администрацией Семенниковского сельсовета на улучшение качества и объема подаваемой воды.